## Slide 1
下一代电池全生命周期管理智能体
赋予电池以智慧生命
从被动监控到数字免疫
AI-Driven
Digital Immunity
Lifecycle Management
V2026.02
ASGARD
An Agentic Safety Guardian for Advanced Battery Reliability and Diagnostics

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
技术愿景
从「被动监控」到「数字免疫 」
02
核心算法体系
状态感知与故障诊断：精准的「数字脉搏」与见微知著的「名医」
03
寿命预测与智能控制
电池「养生术」——半物理ODE模型、MCC策略与主动均衡
04
云边协同架构
算力的艺术分配——轻量化边缘模型与大模型云端的完美协同
05
新型电池前沿算法
钠离子、固态电池、超大储能电芯的前瞻性算法储备
06
实战案例
技术的温度——内短路预警、析锂延寿与热失控精准拦截

## Slide 3
01 / VISION
电池智能体演进——从被动容器到主动生命
第一代
传统BMS时代
单一监测：仅监控电压、电流基础参数
事后报警：故障发生后才触发告警
被动响应：等待外部指令执行保护
信息孤岛：数据孤立，缺乏系统协同
冰冷的化学容器
第二代
云端智能时代
数据上云：电池数据实时上传云端分析
远程监控：支持跨地域状态追踪
初步预测：基于历史数据的简单趋势分析
依赖网络：离线状态下能力受限
联网的智能设备
第三代
全生命周期智能体
四项耦合：电-热-力-老化多维算法融合
事前预防：AI预测潜在风险，主动干预
主动免疫：自主识别威胁并执行安全策略
赋予五感：全方位感知电池健康状态
数字化生命体
范式跃迁：从信息孤岛到智慧闭环
从事后报警
到事前预防
从被动响应
到主动免疫
从单一监测
到多维感知
从数据孤岛
到智慧闭环
智能体架构
神经 · 传感器网络
实时采集电-热-力-老化数据
大脑 · AI算法引擎
深度学习驱动的预测与决策
免疫 · 主动安全策略
自主识别威胁并执行保护

## Slide 4
Cloud
01 / VISION
技术愿景 —— 从「被动监控」到「数字免疫」
核心哲学
电池不再是冰冷的化学容器，而是拥有神经（传感器）、大脑（AI算法）和免疫系统（主动安全策略）的数字化生命体。
从信息孤岛走向智慧闭环，实现从「事后报警」到「事前预防」、从「被动响应」到「主动免疫」的范式跃迁。
全维感知
Pan-Sensing
机理与数据共生
Physics-AI Symbiosis
主动进化
Active Evolution
技术路径
通过算法与数据赋能电池系统智能化运行。在对电流与运行状态进行持续建模与分析的基础上，实现安全监测与寿命管理，提升电池系统的可靠性与可持续性。
用电化学机理（ODE/ECM）约束AI，用AI（Transformer）弥补机理的未知
告别电压电流的单一监测, 通过电-热-力-老化四项算法耦合，赋予电池“五感”能力。
算法随电池老化自我迭代，从「千人一面」到「一芯一策」的基因级管理
Life-time Data
Trained Model
Feature Selection
Model Calibration
Modelling
Forecast
Offline Process
Online Process

## Slide 5
02 / STATE ESTIMATION
状态感知：精准的「数字脉搏」
SOC
荷电状态
State of Charge
核心算法
双自适应卡尔曼滤波 (DAEKF)
两个卡尔曼滤波器并行工作：一个估计状态（SOC），一个在线辨识参数（欧姆内阻R₀、极化电容Cp）
创新点
引入遗忘因子λ，动态调节对历史数据的信任度，当检测到工况突变时，加速模型收敛
精度指标
≤5%
鲁棒性
显著提升
SOH
健康状态
State of Health
结合增量容量分析 (ICA)的云端集成学习
从充电曲线提取dQ/dV信息，通过峰值特征反映内部电化学相变。提取片段充电数据，通过XGBoost模型高频更新SOH，误差控制在1.5%以内，为运维减负。
特征提取
▸
主峰位置：对应石墨负极LiC₁₂→LiC₆相变，左移量>50mV预示析锂风险
▸
峰值高度与面积：关联活性锂损失(LLI)和活性物质损失(LAM)
评估误差
≤1.5%
方法
SVM回归
SOP
功率状态
State of Power
技术难点
低温或低SOC下，盲目大功率充放电会导致析锂或过放
算法创新
多物理场约束的SOP估算
同步耦合电压、SOC、温度、极化内阻、应力约束
核心优化目标
耦合SEI膜增长速率方程与析锂速率方程，不仅保证当下安全，更确保长期寿命损耗最小化
学术洞察：三大状态估计算法形成闭环：SOC提供实时电量基准，SOH评估长期衰减趋势，SOP确保瞬时功率安全，三者协同实现电池全维度的精准感知。

## Slide 6
02 / FAULT DIAGNOSIS
故障诊断：见微知著的「名医」
内短路 (ISC)
Internal Short Circuit
双信号融合诊断
容量维度： 捕捉微小电流泄漏导致的电荷不一致，对“软短路”极早期阶段敏感。
热力学维度： 捕捉内短路点的焦耳热引发的参数波动，其敏感度通常高于 SOC 偏差。
定性报警到定量计算：建立「无故障电池」的理想电压模型，计算实测电压与理想电压的残差(Residual)。
漏电流等效电路模型
通过漏电流等效电路模型，反推并联的短路电阻Risc
识别精度
<10mA
微弱漏电流
覆盖率
96.4%
低电流隐患
异常检测
Anomaly Detection
香农熵 (Shannon Entropy)
利用信息论中的香农熵衡量电池组的一致性混乱程度——熵值越小，系统越有序
从连续到离散
不直接使用易波动的原始差值，而是通过改进Z-分数将其转化为离散故障等级。这种处理方式有效过滤了电流波动和环境噪声，解决了实际环境下常见的误报问题。
析锂检测
Lithium Plating Detection
机理
析锂是指电池在充电时锂离子未能嵌入负极材料内部，通常发生在低温快充或过充时，导致容量跳水和短路
三电极实验标定
构建无析锂的负极电位图谱（Map），实现负极电位演化的定量表征与析锂风险区间划分
实时修正
在BMS中运行简化模型，根据实时电流和温度，计算当前负极电位
预警条件
Φanode < 0V
故障诊断流程
Sensor data & Historical records
Physical Model
Data-driven Model
Fusion
Core
State Estimation &
Parameter Identification
Anomaly Detection
Fault Seperation
ISC
Diagnosis
Decision Making
User Interface

## Slide 7
Level 1: 宏观表象
用户可感知
容量突降
>10%/月
充电异常
时间延长
温度异常
发热烫手
鼓胀变形
开阀漏液
内短路
电压骤降
Level 2: 微观机理
技术可识别
析锂
15%
快充/低温/表面/体相
内短路
55%
金属颗粒/枝晶/隔膜/SEI
电解液分解
13%
过充/高温/SEI生长
活性物质损失
17%
正极坍塌/负极剥离/腐蚀
Level 3: 根本原因
预防层面
原材料缺陷
颗粒度/杂质/水分
工艺参数漂移
涂布/压实/焊接
设计裕度不足
过量系数/隔膜厚度
使用工况恶劣
过充/低温/高倍率
分类体系核心价值
精准诊断
从表象到根因的逐层追溯,实现失效模式的精准定位
预防为主
在根本原因层面建立预防机制,从源头降低失效风险
系统关联
建立三级之间的因果关系网络,支持系统性分析
数据驱动
各级别占比数据支撑算法优化和资源分配决策
关键数据指标
100%
失效类型覆盖
55%
内短路占比最高
02 / ADVANCED INSIGHTS
失效模式金字塔:三级分类体系

## Slide 8
析锂
15%
Lithium Plating - 锂离子在负极表面还原为金属锂,导致容量损失和内短路风险
1A
快充析锂
可逆80%
1B
低温析锂
可逆50%
1C
表面析锂
SEI膜破裂
1D
体相析锂
嵌锂不均
内短路
55%
Internal Short Circuit - 正负极直接接触导致异常放电,是最危险的失效模式
2A
金属颗粒短路
18%
一代
2B
锂枝晶穿刺
25%
二代
2C
隔膜热收缩
7%
一代
2D
SEI膜破裂
5%
三代
电解液分解
13%
Gas Evolution - 电解液在高电压或高温下分解产生气体,导致鼓胀和性能衰减
3A
过充分解
>4.3V
一代
3B
高温分解
>60°C
二代
3C
SEI膜持续生长
二代
活性物质损失
17%
Material Degradation - 正负极材料结构破坏或失活,导致容量不可逆衰减
4A
正极结构坍塌
二代
4B
负极剥离
三代
4C
集流体腐蚀
三代
检测方法演进
ICA峰值漂移 · EIS阻抗谱 · 数字孪生 · 温度场重建 · 自放电速率监测
一代
统计特征
二代
电化学特征
三代
AI融合
02 / ADVANCED INSIGHTS
微观机理深度解析

## Slide 9
特征工程(15个特征)
1
自放电特征
F1. 自放电速率(%/月)
F2. 自放电加速度
F3. SOC-OCV偏差
2
充电异常特征
F4. 充电电压平台偏移
F5. 充电电压突降事件
F6. 充电时间延长比例
F7. 充电末期电压上升速率
3
温度异常特征
F8. 温度偏高(vs环境)
F9. 温度梯度
F10. 温度突升事件
F11. 温度波动标准差
4
内阻+SOC特征
F12. 直流内阻DCIR
F13. 内阻增长率
F14. SOC跳变
F15. 容量衰减率
规则引擎(6条核心规则)
1
IF 自放电率 > 5%/月 THEN +30分
2
IF 充电电压突降 THEN +40分
3
IF 温度突升>10°C THEN +50分
4
IF 内阻增长率>50% THEN +20分
5
IF 容量衰减<80% THEN +15分
6
IF SOC跳变 THEN +25分
最终评分 = min(各规则得分之和, 100)
分级预警机制
L0 [0-20]
绿灯·正常
行动:无限制 | 监控:1Hz
L1 [20-40]
黄灯·关注
行动:监控10Hz | 后台记录
L2 [40-60]
橙灯·预警
行动:限流0.5C/4.15V | APP通知
L3 [60-80]
红灯·告警
行动:禁止充电 | 弹窗+短信
L4 [80-100]
闪红·紧急
行动:断开继电器 | 紧急电话
核心优势
避免一刀切策略(减少投诉70%)
渐进式响应平衡安全与体验
与均衡策略协调(L2允许,L3禁止)
02 / ADVANCED INSIGHTS
渐进式响应: 统计特征+第一性规则引擎

## Slide 10
ICA增量容量分析
石墨负极嵌锂过程存在相变,在相变电位dQ/dV曲线出现峰值,通过峰值特征识别析锂风险
石墨负极嵌锂相变峰值
峰值1: Stage IV → III
~3.65V
峰值2: Stage III → II
~3.80V ⭐
峰值3: Stage II → I
~3.95V
正常电池
主峰: 3.802V
峰值强度: 0.025 Ah/V
无低电位异常峰
析锂电池
主峰左移: 3.752V
峰值强度: 0.018 Ah/V
低电位异常峰: 3.62V
检测逻辑
• 峰值左移 >50mV: +40分
• 左移 >100mV: +30分
• 低电位异常峰: +50分
• 峰值强度下降 >30%: +30分
电-热耦合：从“限值管理”转向“通量预测”
热失控往往源于局部电流密度过大引发的焦耳热堆积。
建立虚拟电化学仿真（Digital Twin）。不止通过电压，而根据实时内阻分量计算“产热功率”与“散热通量”的差值。当计算出界面熵产速率超过临界阈值时，强制进入脉冲电流模式。
“热-电-力-老化”耦合安全建模
力-电耦合：活性压力补偿（APM）
极片在脱嵌锂过程中的物理应力会改变孔隙率，进而影响离子电导率，形成“应力-内阻-热”正反馈。
引入梯度预紧力设计。在充电初期（低SOC）提供较小压力以允许膨胀；在后期（高SOC）提供精确的物理约束，防止因极片微观位移导致的内短路先兆。
热-老化耦合：动态健康窗口（DHW）
老化后的电池，其热失控起始温度会随SEI膜增厚和活性锂损失而大幅下降。
建立虚拟电化学仿真（Digital Twin）。不止通过电压，而根据实时内阻分量计算“产热功率”与“散热通量”的差值。当计算出界面熵产速率超过临界阈值时，强制进入脉冲电流模式。
02 / ADVANCED INSIGHTS
深度洞察：基因图谱与热失控预警

## Slide 11
02 / ADVANCED INSIGHTS
材料本征的热失控策略
三元锂 (NCM/NCA) vs 磷酸铁锂 (LFP）
核心物理与化学机制差异
分子结构
LFP: 橄榄石结构，强共价键
NCM: 层状结构，金属-氧键较弱
释氧温度
LFP: 约 500-600°C
NCM: 约 200-300°C
产热量
LFP: 较低 (约 200-400 J/g)
NCM: 极高 (可达 1000-1500 J/g)
反应产物
LFP
基本不产生氧气，主要是易燃气体
NCM
剧烈分解并释放活性氧，引发链式燃烧
关键数据支撑
NCM 811 起始温度
~200°C
LFP 起始温度
~500°C
峰值放热速率比
NCM:LFP ≈ 5:1
同等容量热量释放
NCM ≈ 4× LFP
三元锂策略
防御重点: 阻隔与排泄
毫秒级切断
高灵敏度传感监测，电压/温度异常瞬间机械或电子切断回路
主动热阻隔
电芯间使用气凝胶或陶瓷纤维，阻止"多米诺骨牌式"热扩散
定向排气
超大流量防爆阀，迅速排出高温产物和氧气，降低内压
系统级冷却
大功率液冷系统强行带走初始热量，压制在释氧临界点以下
核心挑战: 不可逆自供氧性，即使隔绝空气也会持续燃烧
磷酸铁锂策略
防御重点: 控制与预警
热蔓延控制
依靠材料高温稳定性，实现"只冒烟、不起火"，防止气体聚集次生爆炸
精细化BMS
LFP电压曲线平坦，通过内阻变化和细微电压波动预测热失控潜伏期
机械结构冗余
利用能量密度稍低的物理间隙实现热隔离，降低隔热材料成本
核心优势: 热稳定性高，反应过程相对温和可控
第一性原理总结
NCM
"压制熵增"
化学势能极高，利用外部功（冷却、隔离、泄压）对抗自发高速放热反应。与时间竞赛，确保5分钟以上无明火撤离时间。
LFP
"结构稳定"
依靠强共价键的本征稳定性，策略是保持材料结构完整性，防止过度滥用导致电解液干涸及正负极短路。
热失控起始温度对比
NCM 811
~200°C 剧烈相变
LFP
~500°C 开始放热

## Slide 12
02 / ADVANCED INSIGHTS
深度洞察：基因图谱与热失控预警
电芯基因图谱
SOS演化分析 — 北京瑶想科技独家技术
核心逻辑
1
不假设电池出厂一致，而是追踪单体在全生命周期中的「本征衰减率」
2
建立每个电芯的衰减档案（基因库），剔除因制造工艺导致的先天差异
3
精准锁定后天突变的「病变电芯」，极大降低虚假报警
技术效果
从「千人一面」到「一芯一策」的基因级管理
↓85%
虚假报警率
基因图谱演化示意
热失控预警
终极防线 — MEMS气体传感器阵列
终极防线
当电化学手段失效时，依靠物理产物进行最后预警
多模态融合
H₂/CO监测
→ 热失控早期特征气体
VOCs检测
→ 电解液挥发成分
时序逻辑
电压压差异常 → 温度异常 → 气体逸散 → 烟雾/明火
预警提前量
2-5 min
比温控提前
预警层级
一级预警
电压异常
二级预警
温度上升
三级预警
气体逸散（关键）

## Slide 13
03 / LIFECYCLE MANAGEMENT
温度场重构：透视电芯中心热点
算法原理
Algorithms
实时热预警
区分短期温度突变与长期温差扩大，精准识别热失控风险，保障电池安全运行。
边端算法：一维径向反演
云端：时空热力场建模
基于有限元将电池包精细划分，精确还原各区域温度梯度，实现电池内部温度分布的三维可视化监控。并引入动态时间衰减因子，确保温度异常检测的准确性与时效性。
典型场景应用
低温充电(0°C)
SOC50%·SOH100%·1A
4.150V
-50mV
极端工况
SOC95%·SOH60%·3A
3.975V
-225mV
温度场重建
通过一维径向传热模型识别"表面正常,内部危险"的隐蔽热点
2C快充场景(6A)
⚠ 风险识别
表面温度(BMS显示)
38°C ✅
中心温度(重建)
47°C ⚠
温度梯度
9°C
提前10分钟-1小时预警热失控
仅用表面温度与电流作输入，通过导热解析方程反推中心温度，快充场景下提前数分钟预警过热，避免隔膜闭孔。

## Slide 14
03 / LIFECYCLE MANAGEMENT
寿命预测与智能控制：逆天改命的「养生术」
RUL
寿命预测
Remaining Useful Life
半物理ODE模型
dQ/dN = -kbase × (1 + fearly(N) + fdive(N))
fearly：模拟SEI膜形成初期的快速衰减
fdive：模拟寿命末期的容量「跳水」
核心优势
相比纯数据驱动（LSTM），该模型参数具有明确物理意义，即使只有少量数据也能准确预测寿命拐点
智能充电
Intelligent Charging
延寿策略1：多级恒流 (MCC)
基于析锂边界，动态调整充电电流，在不析锂的前提下最大化充电速度
延寿策略2：脉冲充电
在充电末端引入负向脉冲，消除浓差极化，抑制SEI膜增厚，实现微观层面的「去极化修复」
实测效果
+20%
指标
循环寿命延长
主动均衡
Active Balancing
目标函数
Min (QuantityDiverse + EnergyLoss + RealBalanceTime)
智能决策
不再是简单的「削峰填谷」，而是综合考虑均衡带来的开关损耗（SwitchLoss）和磁损（CoreLoss）
优化结果
在保证一致性的前提下，减少均衡电路的动作次数，降低系统发热
学术洞察
三大策略形成协同：RUL预测指导长期规划，智能充电优化日常使用，主动均衡维持系统一致性
30%
衰减率降低
1.5年
寿命延长

## Slide 15
LIFE EXTENSION TECHNOLOGY MATRIX
延寿技术矩阵
延寿技术 | 优化点 | 测试需求 | 效果
电化学充电边界 | 不同SOC、倍率、温度下的负极电势Vmin、Vmax优化 | 负极电势曲线、DCR数据 | 显著
贝叶斯充电策略 | 充电map优化,SEI膜增长速率、温度走廊、SOC模糊化 | SEI生长动力学、温度系数 | 显著
日历寿命优化 | 长静置SOC优化,区分容量优先vs功率优先模式 | 不同SOC、温度下的静置DCR | 中等
析锂边界控制 | 三电极测量,无析锂边界图,MCC多级恒流快充 | 实时电流边界、ACR数据 | 显著
脉冲充电 | CC段电流脉冲频率、占空比、充电电流三因子正交实验 | EIS虚部阻抗为0点 | 显著
预紧力延寿 | ~0.2MPa外部压力,抑制活性材料脱落,改善接触 | 不同SOC、预紧力、温度下的DCR | 中等
CCPC充电 | 充电末端用脉冲充电代替恒压,双极性脉冲抽取锂离子 | 末端极化电压监测 | 显著
小电流修复 | 定圈数/周期保养,小电流消极化,修复析锂和SEI | 容量恢复测试、DCR监测 | 中等
半物理ODE寿命预测模型
dQ/dN = -k_base × (1 + f_early(N) + f_dive(N))
f_early(N) = A_early × exp(-N/τ_early)
f_dive(N) = S_scale × exp(k_dive × N)
A_early
1.5
τ_early
250
预测精度
±5%
延寿效果统计
循环寿命延长
15-30%
充电时间减少
7.58%
容量保持率提升
2.88%
DCR降低
41.3%

## Slide 16
04 / CLOUD-EDGE ARCHITECTURE
云边协同架构：算力的艺术分配
云端 ( Cloud )
大数据深度挖掘
大模型部署
核心任务
长周期大数据挖掘、模型训练
策略迭代
深度学习架构
模型部署与加速
模型量化
将32位浮点参数压缩为8位整数(INT8)
精度损失<1%
速度 ↑ 3x
算子融合
利用TVM编译器优化计算图
减少内存访问
延迟↓
边缘端推理能力
10Hz
实时推理频率
边缘侧 (Edge)
毫秒级实时响应
轻量化模型部署
部署剪枝后的DAEKF、规则引擎，在资源受限环境下实现高效推理
国产芯片适配
瑞芯微RK3588
龙芯3C5000
响应时延
<10ms
核心能力
故障阻断
国产RISK-V芯片
Sensor Data Collection
Cloud Computing
Terminal
Cloud-
Base
Computing & Data Center
Data Archiving
Data Processing
OTA
Entity Fusion
IoT
Remote Monitoring
Fault Diagnosis
Early
Warning
Entity
Fusion
Informer
PatchTST
PatchTST
Neural State Space
VAE
API输入层
边界参数
主要参数
预处理层
输入嵌入层
时空注意力层层
​ 动态卷积模块
​​ 多尺度预测头
时空融合Transformer架构
业务逻辑优化层
缺失值填充
标准化
逆标准化
经验公式矫正
专家经验矫正
滑动窗口
API输出层
API输入层
全量关键控制参数
预处理层
带投影头的特征编码器
对比约束计算
多尺度对比特征提取
​​多尺度有监督输出
Transformer对比学习架构
业务逻辑优化层
缺失值填充
标准化
逆标准化
带物理约束的专家经验矫正
滑动窗口
API输出层
数据对比层
时序数据增强模块
正/负样本对生成
历史测量参数
电池健康架构
电池安全架构

## Slide 17
05 / FUTURE-READY
新型电池前沿算法储备
Na+
钠离子电池
Sodium-ion Battery
特性挑战
硬碳负极存在明显的「高电位斜坡区」和「低电位平台区」，且自放电率较高
算法对策1：分段式滤波
在斜坡区高权重利用OCV，在平台区高权重利用安时积分
算法对策2：自放电补偿
针对钠电特性建立专门的自放电观测器
固态电池
Solid-State Battery
特性挑战
固-固界面接触失效是主要死因，对压力极其敏感
算法对策1：原位EIS监测
通过高频注入检测界面阻抗的变化，评估固态电解质的接触状态
算法对策2：压力-电化学耦合
结合压力传感器，监测电池呼吸效应的异常波动，预警机械失效
超大储能电芯
300Ah+ Large Format
特性挑战
大电芯内部电流密度和温度分布极不均匀
算法对策1：多节点热模型
不再将电池看作一个质点，而是建立3D热网络模型
算法对策2：并联支路观测
针对多极耳结构，估算内部并联支路的不均流现象
前瞻性布局
加入生成式AI（Diffusion/LLM）在运维中的应用，以及对新型电池的前瞻性布局，这在目前市场上极为罕见，体现了技术的领先性与战略眼光。
3+
新型电池类型
6+
专属算法

## Slide 18
06 / CASE STUDIES
实战案例：内短路极早期预警
场景
某200MWh大型储能电站
电站规模
20MWh
大型储能电站
电芯数量
10,000+
磷酸铁锂电芯
现象
传统BMS
无报警 — 未检测到任何异常信号
SOS算法捕捉
某电芯自放电速率微弱增加
异常增量
+0.05mV
每天多掉
检测灵敏度
μV级
超高精度
处置与结果
1
系统发出二级预警
2
运维拆解检查
发现微金属颗粒刺穿隔膜的前兆
3
成功避免热失控
关键价值
提前预警时间
2个月
避免损失
¥500万+
安全等级
A级
拆解发现
隔膜微观照片清晰可见金属熔融点，证实了内短路的早期征兆

## Slide 19
06 / CASE STUDIES
实战案例：析锂延寿 & 热失控拦截
02
析锂检测与主动延寿
Lithium Plating Detection & Life Extension
场景
极寒地区电动车队，冬季低温充电环境
现象
冬季充电后ICA曲线主峰左移50mV，提示析锂风险
处置
① 自动下发MCC充电策略
② 启用小电流脉冲修复
结果
析锂特征
消失
衰减率降低
30%
03
热失控精准拦截
Thermal Runaway Precise Interception
场景
实验室滥用测试，模拟极端故障条件
表现
电压温度尚未剧烈变化时，MEMS传感器检测到H₂浓度突升
处置
联动消防系统精准喷淋，成功抑制火灾扩散
关键时效
气体预警
触发
温度报警
+13min
预警提前量
13分钟
案例总结
三大案例验证了系统的极早期预警能力、主动延寿效果和热失控精准拦截能力，从预防、延寿到应急，形成完整的电池安全守护闭环。
3
成功案例
100%
拦截成功率

## Slide 20
CONCLUSION
技术的温度
我们不制造电池
但我们赋予电池智慧
在每一次电流的脉动中
我们用算法守护安全
用数据延续生命
机理与数据共生
Physics-AI Symbiosis
数字免疫系统
Digital Immunity
全生命周期守护
Lifecycle Management
感谢这个时代赋予技术的可能性
2026.02
·
灵韵与智慧